## Slide 1: РАЗВИТИЕ ВЫПУСКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Комплексная целевая программа реализации Стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска
2003 год

## Slide 2: СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

## Slide 3: ПРОБЛЕмНАЯ СИТУАЦИЯ
Общие проблемы городского хозяйства
Проблемы инноваций в технологиях, обретении но-вых машин и оборудования для городского хозяйства
Проблемы использования научного и производственного потенциала города
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Управление твердыми муниципальными отходами
Защита атмосферы города
Освещение территории города
Управление жилищно-коммунальным хозяйством
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ
Обеспечение перевозки пассажиров муници-пальным транспортом
ЭНЕРГО- СБЕРЕЖЕНИЕ
Общие проблемы городского хозяйства
В целом ряде отраслей городского хозяйства сегодня применяются недостаточно эффективные,
трудоемкие, ручные технологии
Городское хозяйство
испытывает дефицит в машинах и оборудовании
Значительная часть машин и оборудования в городском хозяйстве изношены. Износ часто достигает до 70 %
Проблемы инноваций в техно-логиях, обретении новых машин и оборудования для городского хозяйства
Промышленность Новосибирска выпускает незначительное число
видов оборудования и машин для городского хозяйства
Научные учреждения и КБ, наука в вузах очень мало занимаются разработками технологий и ма-шин для городского хозяйства
В Новосибирске отсутствует сис-тема комплексной постановки задач технического оснащения городского хозяйства
Проблемы использования научного и производственного потенциала города

## Slide 4: Состав и структура рабочей группы, разрабатывающей программу
Научный руководитель – крупный ученый
Ответственный от мэрии – начальник департамента
Специалисты, руководители предприятий, предприниматели, инвесторы, чиновники

## Slide 5: УСЛОВИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Жилая зона, 25%
Неудобицы, свалки, 8%,
Промзона,
склады, 26%
Улично-дорожная сеть,12%
Зона железной
дороги, 4%
Водные прост-ранства, 9%
Лесной
фонд, 14%
Зеленые на-саждения,
2 %
Структура территории Новосибирска
Показатели климата Новосибирска
Средняя годовая температура воздуха – 0,2О С
Среднемесячная температура:
самого теплого месяца (июля) +19О С
самого холодного (января) -19О С
Абсолютный max температуры воздуха +40О С
Абсолютный min температуры воздуха -51О С Периоды со среднесуточной температурой6
выше 0О С (теплый) – 188 дней
ниже 0О С (холодный) – 177 дней
Сумма осадков: за год 425 мм, в том числе
В теплый период (апрель-октябрь) – 330 мм
В холодный период (ноябрь – март) 95 мм
Заселенность районов города Новосибирска
Районы города
Числен-ность населения, тыс. чел
Площадь территории рай­на, км2
Жилой фонд района,
тыс. м2
Плотность населения человек на км2
Плотность жилого фонда, тыс.м2 на км2
Доля чис-ленности населения района, %
Доля жилого фонда,%
Доля террито­ рии рай-она, %
Дзержинский
156,4
36,7
2809,2
4262
76,5
11,0
10,8
7,3
Железнодорожный
63
7,5
1362
8400
181,6
4,4
5,2
1,5
Заельцовский
137,6
83
2555,1
1658
30,8
9,7
9,8
16,6
Калининский
174
41
2877,9
4244
70,2
12,2
11,0
8,2
Кировский
169,8
52
3054,5
3265
58,7
11,9
11,7
10,4
Ленинский
273,2
70,3
5081,1
3886
72,3
19,2
19,5
14,1
Октябрьский
176,6
57,6
3101,8
3066
53,9
12,4
11,9
11,5
Первомайский
71,7
69,3
1212,4
1035
17,5
5,0
4,6
13,9
Советский
131,3
76,4
2463,8
1719
32,2
9,2
9,4
15,3
Центральный
72
6,4
1576,6
11250
246,3
5,1
6,0
1,3
Город в целом
1425,6
500,2
26094,4
2850
52,2
100,0
100,0
100,0

## Slide 6: ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ К ПОСТРОЕНИЮ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ
1. ОРИЕНТАЦИЯ НА СОВРЕ-
МЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЖИЗНЕ-
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОТРА-
СЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
2. ОЦЕНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА НОВОСИБИРСКА С ПО-
ЗИЦИЙ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДА-
НИЯ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Критерии:
Уровень машиностроительных
технологий на предприятиях.
Конкурентоспособность, научный
и инновационный задел.
Конструкторско-проектная под-
держка производства.
Потенциал системы профессио-
нального образования.
Инвестиционные возможности
Критерии:
Санитарное состояние террито-
рии и экологическая обстановка.
Надежность снабжения теплом,
водой, электроэнергией, газом.
Нормальное функционирование жи-
лищно-коммунального комплекса.
Развитие дорожно-транспортной
системы города.
Внешний облик и уровень благо-
устройства

## Slide 7: ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Динамика физического объема производства про-
мышленной продукции
(1950 = 100 %)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1995
Машиностроение
Электроэнергетика
Цветная металлургия
Пищевая промышленность
Черная ме-таллургия
Промышленность
строи-тельных материалов
Химическая
промышленность
Лесная и деревооработка
Полиграфическая
Мукомольно-круяная промышленность
Легкая промышленность
Медицинская промышленность
Изменения в структуре промышленности Новосибирска
(по данным Новосибирского Облгоскомстата)
Несмотря на обвальное снижение в 90-е годы промышленного производства города, в струк-
туре его промышленности большая доля сохра- няется у отраслей машиностроения (>25%).
Падение производства наиболее сильно проя-
вилось в отра-
слях оборон-
ной промыш-
ленности, до-
минирующей
в дореформен-
ный период
в Новосибир-
ске.
Структура промышленности города

## Slide 8: ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Технологическая база машиностроительных предприятий
Заготовительное производство
техпроцессы:
литье всех видов
кузнечное и прессовальные
волочильные и прокатные
черновая механообработка и др.
раскройные и листоштамповочные
Изготовление
инструмента
режущего
штампов
пресс-форм и т.д
Производство деталей и узлов
техпроцессы:
формообразования (резанием, прессованием, штамповкой, электро-физическими методами и др.)
чистовой и прецизионной обработки поверхностей
упрочнения (закалкой, химически и пр.)
нанесения покрытия (гальванически, напылением и др.)
сварки, склеивания и соединения
Сборка машин и оборудования
техпроцессы:
сборка на конвейере
сборка на стапеле
окраска
испытаний работоспособности и
надежности функционирования
Изготовление
контрольно-
измерительной
аппаратуры
Предприятия Новосибирска, особенно крупные среднего и точного машиностро-ения, обладают в совокупности современ-ными технологическими процессами по полному производственному циклу, что
позволяет утверждать о возможности осво-ения производства при соответствующем спросе широкой номенклатуры машин, оборудования и приборов.

## Slide 9
ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Научный и образовательный потенциал города
Городское хозяйство
Отраслевые НИИ, проектно-тех-нологические институты, завод-ская наука:
НИУ Новосибирско-го научного центра:
Институт теплофизики
Институт теоретической
и прикладной механики
Институт горного дела
Институт ядерной
физики
Объединенный институт
гидродинамики
Объединенный институт
катализа
Инстит. химии твердого
тела и механохимии
Институт кинетики и
горения
Институт лазерной
физики
Объединенный институт
информатики
Вузы города Ново-бирска:
Новосибирский государствен-ный технический университет
Сибирский государственный университет путей сообщения
Новосибирский государствен-ный архитектурно-строитель-ный университет
Сибирский государственный университет телекоммуника-ций и информатики
Новосибирский государствен-ный университет
Новосибирская государствен-ная академия водного транс-порта
Новосибирская академия гео-дезии и картографии
Опытное производство,
разработанных машин и обору-дования
Научно-техниче-ские проекты по технологиям го-родского хозяй-ства, маши-
нам, ма-
лой ме-
хани-
зации
Подготовка и
переподготовка
специалистов
Научно-техниче-ские проекты по
технологиям го-родского хозяй-ства, маши-
нам и обо-
рудова-
нию

## Slide 10
ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Услуги в научно-технической сфере
Инновационные центры и фонды содействия научно-техническому развитию:
Технопарк «Новосибирск
Новосибирский Фонд «Дом промыш-ленности»
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника)
Задачи:
Организация конкурсов.
Отбор и поддержка проектов.
Венчурная деятельность.
Привлечение инвестиций (в т.ч. иностран-ных).
Консалтинговые организации
в научно-технической сфере:
Ассоциация профессиональных
консультантов «Ключевые технологии»
НППК «Консалтинг Сибири»
Группа компаний Мамонов Консалтинг
Задачи:
Системный анализ и маркетинг
Разработка технических идей
Разработка бизнес-планов проектов.
Проекты по техническому оснащению городского хозяйства
Кредитно-финансовые учреждения города
Инвестиционная деятельность

## Slide 11
Создание на базе научно-технического потенциала го-рода и производственной кооперации новосибирских предприятий отраслей организационно-планового ме-ханизма по техническому перевооружению городского хозяйства Новосибирска машинами и оборудованием, обеспечивающими повышение уровня механизации труда в городском хозяйстве, улучшение качества со-держания городских объектов и снижение эксплуата-ционных затрат.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ ВЫПУСКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

## Slide 12: ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Получение в необходимом количестве и эффективное использование современных высокопроизводительных машин и оборудования :
для санитарного
содержания и текущего ремон-
та улично-дорож-ной сети города
для эффективно-го освещения городской терри-тории
для благоустрой-
ства и уборки ЖКХ дворовых территорий,пе-шеходных доро-жек и тротуаров
для сбора, выво-за, переработки и утилизации муниципальных твердых отходов
для озеленитель-ных и лесопар-ковых работ на территории го-рода
для энергосбеже-ния в жилищно-
коммунальном
хозяйстве города
для работы и раз-вития системы водообеспечения и водоотведения
для муниципаль-ного транспорта
города

## Slide 13: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ, САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТО-РИЙ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ
Летняя схема работ
Подметание дорог подметальными машинами
Мойка дорог поливо-моечными машинами
Ремонт дорожного полотна
Заделка трещин, для чего требуются:
компрессоры, специализированные ма-шины для заливки битума и его трас-портировки, автогудронаторы и ас-фальтоукладчики
Ямочный ремонт асфальто-бетонных по-крытий работ специальными машинами
(например, машинами ЗАО «Бецема»)
Устранение волн и наплывов асфальто-бетонных покрытий укаткой - машины: асфальтразогреватели, автогрйдеры,
катки
Зимняя схема работы
Сгребание и подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями;
Обработка дорожных покрытий противогололедны-ми материалами, машинами и тележками, равномер-но разбрасывающие эти материалы
Скалывание уплотненного снега и льда, сгребание и сметание скола, машинами, оснащенными скалыва-телями-рыхлителями, плугом и щетками;
Сдвигание снега и скола в кучи, образование проез-дов и проходов в валах снега на перекрестках, у оста-новок пассажирского транспорта, подъездов к зданиям уборочными машинами, автогрейдерами и бульдозе-рами
Погрузка снега и скола в транспортные средства сне-гопогрузчиками
Вывоз снега и скола самосвалами или переброска его на свободные площади снегоочистителей
Подметание дорожных покрытий при длительном от-сутствии снегопадов подметально-уборочными маши-нами.
Основной тенденцией в развитии техники для уборки дорог, улиц, тротуаров, площадей и от-крытых площадок городских территорий является создание комбинированных дорожных ма-шин на базе специальных шасси с широким регулированием скорости движения.
В зимней уборке важнейшей проблемой является замена песчано-соляной смеси на менее аг-рессивные и эффективные реагенты с более высокой плавящей способностью.

## Slide 14: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ, САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ
Виды оборудования
Нали­
чие (2003 год)
Прогноз потребности в новой технике
2003÷2005
2006÷2010
2011÷2015
2016÷2020
Колич.
Стоим..
Колич..
Стоим.
Колич.
Стоим.
Колич.
Стоим.
Специализированные машины для летней и зимней уборки
Подметально-уборочные ма-шины, включая оборудование типа «Бродвей» и вакуумное
53
60 .
15
9,1
82 .
25
15,3
104 .
26
15,9
125 .
26
16,0
Поливомоечные машины
73
80 .
18
6,4
100 .
39
11,6
120 .
43
12,0
140 .
48
12,4
Снегочистители и снегопогрузчики
85
108 .
30
14,9
170 .
67
33,7
230 .
69
34,3
290 .
72
35.8
Универсальные и специальные разбрасыватели противоголо-ледных материалов
44
60 .
17
6,9
102
45
18,0
145 .
63
25,4
185 .
69
27,6
Автогрейдеры
40
41 .
2
1,8
44 .
5,0
47 .
7
5,2
50 .
7
5,4
Бульдозеры
60
61 .
3
1,1
62 .
7
2,8
63.7
2,9
65 .
8
3,38
Каналопромывочные машины
5
6 .
1
1,2
9 .
4
3,6
12 .
4
3,9
15 .
4
4,2
Универсальные многофункциональные машины для работы
Универсальные уборочные машины на базе минитрактора
55
64 .
12
3,2
85 .
26
7,8
105 .
27
8,0
126 .
29
8,8
Многоцелевые коммунально-строительные машины (типа МКСМ-800)
15
18 .
3
1,8
24 .
7
3,6
30 .
8
4,6
36 .
9
5,0
Устройства малой механизации работы дворников
Мотоблоки с навесными инструментами
-
5 .
5
0,2
35 .
30
0,8
100 .
40
1,4
150 .
70
3,0
Ручной снегоуборщик
2
20 .
18
0,9
60 .
40
2,0
100 .
40
2,8
140 .
40
3,4
Потребности в техническом перевооружении парка машин и оборудования для содержания городских территорий (количество единиц, стоимость в млн. руб.)

## Slide 15: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ, САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ
Основные предложения:
1. Учитывая имеющийся на Новосибирском заводе дорожных машин опыт про-изводства навесного оборудования подметально-уборочных и поливо-моеч-ных машин на шасси автомобилей ЗИЛ, ГАЗ и КамАЗ, включить в програм-му муниципальный заказ данному заводу:
а) на обновление и модернизацию парка оснащения указанных машин;
б) создание конструкции высокопроизводительной подметально-уборочной машины (по типу шведской машины «Бродвей») и организация её серийного производства;
в) создание конструкции и организация производства вакуумных пылемусоро-уборочных машин.
2. Предусмотреть в программе заказы кафедре механизации Новосибирского го-сударственного архитектурно-строительного университета и факультету строительно-дорожных машин Сибирского госуниверситета путей сообще-ния (НИИЖТу) разработку и создание опытных образцов механизмов для уборки дворовых территорий и механизации труда дворников города.
3. Учитывая уникальный набор научных школ по химии в Новосибирском научном центре СО РАН, их богатый опыт по решению сложнейших прикладных задач, целесообразно химическим институтам Новосибирска дать заказ на создание недорогих эффективно работающих и неагрессивных противогололедных средств.

## Slide 16
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА, ВЫВОЗА, ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ
Другое, 19 %
Древесина 3 %
Резина и кожа 2 %
Текстиль
5 %
Пластик
5 %
Стекло
6 %
Металлы
3 %
Бумага и картон
28 %
Пищевые отходы 29 %
Структура муницпальных твердых отходов
Современные технологии управления твердыми муниципальными отходами
Сбор отходов (в т.ч. селективный)
Вывоз отходов
мусоровозами
Мусоросортировоч- ные клмплексы
Взвешивание отходов и их выгрузка из мусоро- возов в приемном боксе на полотно движужуще-
ся транспортера
Сепарация отходов ба- рабанным грохотом и сортировка вторичного сыряья на движущемся конвейере
Прессование и брикетирование отсортирован-ных отходов
Захоронение на полигоне системная укладка на полигоне и укрытие слоем земли
Выработка товарной тепловой
энергии для систем централизо-
ванного теплоснабжения путем плазменного сжигания в мусоро-
сжигающих цехах системы рай-
онных тепловых станций
(проект Института теплофизики
СО РАН)
Каталитическое сжигание отходов
( проект Института катализа СО РАН)

## Slide 17
Принципиальная схема КРТС
Комплексные районные тепловые станции (КРТС) сжигания отходов
Проект разрабо-тан Институтом
Теплофизики СО РАН, Научно-про-изводственной фирмой «Техэнер-гохимпром» и Но-восибирским про-ектно-изыскатель-ским институтом ВНИПИ энергети-ческой технологии
КРТС является теплоутилизационным предприятием. Его главной продукцией яв-ляется тепловая энергия, получаемая при сжигании муниципальных отходов.
КРТС состоит из трех главных цехов: мусоросжигательного цеха, в котором сжи-гаются отходы и мусор, котельной с испо-льзование обычного топлива (угля, мазута, газа), теплосетевого цеха, где нагревается теплоноситель системы теплоснабжения.
Изготовление оборудование для КРТС намечено на новосибирских заводах: «Электротерм», «Промстальконструкция», «Тяжстанкогидропресс» и др.

## Slide 18: Проект Института катализа СО РАН по сжиганию твердых отходов
Технология сжигания основана на применении организованного псевдоожиженного слоя ката-лизатора. Отходы после механического обезвоживания в центрифугах до влажности 70-80% шнековым дозатором подаются непосредственно в псевдоожиженный слой катализатора, где при температуре 650÷750оС происходит сушка и сжигание отходов. Зольные остатки выносятся из слоя в режиме пневмотранспорта и улавливаются в циклонах и мокром скруббере, а затем вывозятся на складирование или после остекловывания утилизируются в качестве наполните-ля асфальта и бетона.

## Slide 19: Потребности в оборудовании для технического перевооружения системы управления муниципальными отходами (кол-во единиц, стоимость в млн. руб.)
Виды оборудования | 2003÷2005 |  | 2006÷2010 |  | 2011÷2015 |  | 2016÷2020 | 
 | кол. | стоим | кол. | стоим | кол. | стоим | кол. | стоим
Контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов | 1950 20 | 0,110 | 1980 50 | 0,370 | 2020 70 | 0,700 | 2080 100 | 1,150
Контейнеры для сбора муниципальных отходов (0,35 - 0,75 м3) | 7800 800 | 2,20 | 9300 2550 | 9,60 | 10500 3300 | 16,30 | 120004000 | 24,70
Бункер – накопитель для крупно­габаритного мусора– 2 м3 | 500 150 | 1,00 | 640 185 | 1,60 | 790 240 | 3,30 | 850 300 | 5,80
Мусороперегрузочные контейнеры с гидроподпрессовкой большой и средней емкости | 15 15 | 0,100 | 27 15 | 0,160 | 40 15 | 0,240 | 50 15 | 0,340
Мусоровозы с объемом кузова 22,5 м3 | 40 24 | 7,40 | 40 19 | 8,10 | 42 14 | 11,10 | 45 22 | 13,10
Мусоровозы с объемом кузова 7,5 м3 | 23 9 | 1,40 | 24 11 | 2,40 | 25 14 | 3,80 | 25 18 | 5,30
Комплекты спецоборудования для мусоровозов | 10 10 | 3,5 | 20 10 | 3,80 | 27 12 | 4,5 | 35 15 | 5,60
Станция приемки ТБО, в т.ч. два комплекта электронных весов для взвешивания мусоровозов в стати­ке или в движении, ком-пьютерный терминал, автоматические системы видеорегистра-ции, идентификации и управления движением машин | 4 1 | 3,10 | 4 3 | 10,30 | 5 2 | 8,20 | 6 2 | 8,80
Технологическая линия сортировки ТБО, включая металличес-кий транспортер с питателем для подачи мусора, вращающийся грохот, магнитный сепаратор, столы ручной сортировки, бункеры для фракций, прессовое оборудование. и др. | 4 1 | 38,10 | 4 3 | 106,90 | 5 2 | 75,30 | 6 2 | 79,60
Оборудование для пристраиваемых к районным котельным сжигательных цехов по технологии сжигания отходов во вращаю-щихся барабанных печах с дополнением ее технологией получе-ния шлаков в остеклованном виде | 1 1 | 313,0 | 3 2 | 630,0 | 5 2 | 810,0 | 7 2 | 1075,0
Передвижная пилотная установка каталитического сжигания влажных остатков городских очистных сооружений | 1 1 | 0,490 | 2 1 | 0,670 | 2 0 | 0,210 | - | -
Опытно-промышленная установка каталитического сжигания влажных остатков городского коммунального хозяйства мощно-стью до 1,5 тонн/час | - | - | 1 1 | 37,40 | 2 1 | 41,0 | 3 1 | 44,70

## Slide 20: МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА, ВЫВОЗА, ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ
Основные предложения:
1. Предлагается в качестве ключевых направлений (не только данного раздела, но и всей программы) избрать два основных наиболее проработанных с научной, технологической, экологической и экономической позиций:
- проект Института теплофизики СО РАН по созданию комплексных районных теп-ловых станций, обеспечивающий утилизацию в тепло твердых бытовых отходов (ТБО);
- проект Института катализа СО РАН по каталитическому сжиганию твердых отходов, который наиболее выгодно использовать для сжигания ила, накапливающегося в системе водоотведения города.
Оба проекта являются энергосберегающими, работают на возобновляемых ресурсах, обе-спечивают экологическую и тепловую безопасность населения.
При реализации этих проектов они могут стать важнейшей конкурентоспособной про-дукцией промышленности города.
2. Поручить МП «Спецавтохозяйство» организовать:
- детальную разработку и представить на экспертизу проект и бизнес-план создания мусоросортировочных комплексов, предусматривающих учет доставляемых ТБО и из-влечение полезного вторсырья, в т.ч. стекла (его готов приобретать з-д «Экран»), метал-лических предметов, полиэтиленовых бутылок и т.п.;
- перспективный проект утилизации отслужившей свой срок бытовой техники (холо-дильников, компьютеров, телевихоров), а также автомобилей.
4. В рамках формирования муниципального заказа объявить конкурс на разработку и организацию производства современных контейнеров для сбора ТБО, в том числе и для раздельного сбора отходов разного типа.
5. Предлагается учитывать при принятии решений по управлению ТБО стремление ряда фирм (прежде всего, зарубежных) правдами и неправдами сбыть муниципалитетам экологически опасные мусоросжигающие заводы одностадийного сжигания, когда окисли-телем является воздух. Эти за-воды являются источниками мелкодисперсной пыли, ок-сидов серы и азота, фуранов и диоксинов, пагубным образом отражающихся на здоровье горожан. Здесь необходима стражайшая научная и общественная экспертиза.

## Slide 21: Предложения в связи с ожидаемыми изменениями в структуре отходов
В течение ближайших 15-20 лет резко обострятся проблемы утилизации старых автомобилей, автомобильных покрышек, холодильников, стиральных машин, электронной аппаратуры (прежде всего, компьютеров, телевизионных приемников и сотовых телефонов).
В этой связи в программе предлагается:
начать разработку технологий утилизации отслуживших автомобилей отработав-
шей бытовой техники (в зависимости от конструкции, материалов компонентов,
наличия цветных и драгоценных металлов и т.п.);
разработать с учетом специфики Новосибирска схемы сбора отработавшей техники;
разработать технологию утилизации холодильников и защиты воздуха от загряз-
нения, вызываемого озоноразрушаюшими хладаагентами;
подготовить технические задания и разместить заказы на разработку:
- установок переработки автомобильных покрышек для получения металличе-
ского и текстильного корда, резиновой крошки или порошка, других изделий;
- установок для извлечения драгоценных и цветных металлов при переработке электронного лома;
- установок переработки электронного и кабельного скрапа с целью получения металлической крошки, поставляемой на рафинировочные заводы и неметаллических отходов для укрепления бетонных смесей;
- технологии и оборудования для утилизации сложного металлолома от автомо-билей и бытовой техники;
- оборудования по переработке пластмассовых деталей бытовой техники.
предусмотреть решение правовых вопросов (в частности ответственность за утили
зацию отработавшей техники ее владельцев и заводов-изготови-телей).

## Slide 22: МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕ-НИТЕЛЬНЫХ И ЛЕСОПАРКОВЫХ РАБОТ
В работах по озеленению города значительную часть занимает закладка газонов и уход за ними. Для этого применяются: газонные решетки, различные газонокосилки (с бензиновыми и электрическими двигателями), мотокосы, кусторезы, устройст-ва для сгребания и уборки скошенной травы, измельчители стеб-лей, поливальные устройства и т.п. Эта техника используется в больших масштабах по сравнению с лесопарковой, ею должны ос-нащаться и дворники. Кроме того, она относительно недолговеч-на и отличается слабой ремонтопригодностью.
Для озеленительных работ в городе используется:
лесопарковое, лесохозяйственное, питомническое обору-дование (лесопосадочные машины, ямобуры, бензиновые и электрические пилы, измельчители ветвей, измельчители пней и т.п.);
оборудование для полива (дождевальные машины, гидро-манипуляторы и т.п.).
Потребности в этой технике не превышают нескольких
единиц оборудования.
Лесопосадки в Новосибирске имеют ограниченную номенклатуру, причем не лучшую для условий города. Основную роль в определении и предоставлении исходного мате-риала для перспективных зеленых насаждений может сыграть Центральный Сибирс-кий ботани­ческий сад Сибирского отделения РАН. За 50 лет существования Ботани-ческого сада учеными накоплен солидный опыт по вы­ращиванию и культивирова-нию сибирской флоры. В настоящее время его живые коллекции насчитывают более 7 тыс. видов, сортов, гибридов и форм растений.

## Slide 23: МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ И ЛЕСОПАРКОВЫХ РАБОТ
Основное предложение:
Включить в программу муниципальный заказ Центральному сибирскому ботаническому саду СО РАН на разработку:
оптимальной системы лесонасаждений в Новосибирске с указанием наиболее приемлемых для конкретных районов города видов деревьев и других растений;
рекомендаций по высаживанию растений при рекультивации нарушенных земель города, прежде всего, на задернованных полигонах захоронения твердых муниципальных отходов;
подготовить издание каталога рекомендуемых для выращивания в условиях Новосибирска.
Другие предложения:
В соответствие с экспертными оценками из всей широкой номенклатуры машин и обо-рудования для озеленительных и лесопарковых работ целесообразно рекомендовать для освоения на предприятиях Новосибирска сенокосилки с бензиновым или электрическим двигателем, мотокосы, бензиновые и электрические пилы, дождевальные стационар-ные установки. Они, по мнению экспертов, могут иметь достаточно хороший спрос. Для принятия решений необходимо составить соответствующие бизнес-планы.
Другие виды техники рекомендуется приобретать у изготовителей в других местах.

## Slide 24: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
В настоящее время на балансе МУ «Горсвет» находятся
более 28,3 тыс. светильников. Свыше 50 % из них (15,2 тыс.)
с ртутными лампами, более 35 % (10,4 тыс.) – с лампами накаливания и менее 10 % (2,7 тыс.) – с натриевыми. Нормативные сроки службы этих ламп от 7 до 10 лет.
Техническая политика мэрии в данном направлении направлена в основном на за-мену ртутных ламп и ламп накаливания на натриевые
Серьезными проблемами являются также кабельное хозяйство и система управле-ния наружным освещением территории города.
Узким местом в конструкции светильников является отражатель, отражающая способность которого при эксплуатации снижается на 40% уже в течение первого го-да, что непосредственно уменьшает светоотдачу. В связи с использованием для на-ружного освещения улиц опор контактной сети троллейбусов увеличивается вибра-ционная нагрузка на светильник, что приводит к ослаблению крепления светильни-ка на кронштейне и самопроизвольному вывертыванию ламп.
Кардинальное решение проблемы освещения городской тер-ритории предлагают Институт теплофизики СО РАН и ОАО «НЭВЗ-СОЮЗ». Ими разработан принципиально новый вид светильника с индукционной лампой трансформаторного типа и электронной пускорегулирующей аппаратурой. Разра-ботанная индукционная лампа превышает параметры элект-родных неоновых дуговых ламп почти в 2,5 раза, а по ресурсу – в 50 раз. Кроме того, индукционная лампа существенно ком-пактнее
В настоящее время разработана неоновая дуговая индукционная лампа, которая можетт применяться в светильниках для архитектур-ной подсветки зданий и сооружений, освещения парковых аллей, фон-танов, памятников и пр. По светимости разработанная индукционная лампа превышает параметры электродных неоновых дуговых ламп почти в 2,5 раза, а по ресурсу – в 50 раз. Кроме того, индукционная лам-па существенно компактнее

## Slide 25: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Основные предложения:
1. Включить в программу муниципальный заказ Институту теплофизики СО РАН и ОАО «НЭВЗ-Союз» изготовление и полную замену светильников наружного освещения города на светильники с индукционными натриевыми лампами.
2. Разработать и внедрить в Новосибирске систему централизованного управления уличным освещением с использованием в качестве канала связи высокоскоростную помехоустойчивую цифровую радиосвязь.
Система должна работать по введённому пользователем графику (отдельно ночной и вечерний режимы ) и обеспечивать включение и выключение освещения по команде диспетчера и в автоматическом режиме по программе без вмешательства оператора, в том числе по сигналам датчиков освещенности.
3. Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации, реконст-рукции и нового строительства сетей уличного освещения городу не-обходимо иметь не менее 28 надежных автовышек, которые в насто-ящее время в большом дефиците

## Slide 26: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Технология подготовки воды на всех насосно-фильтроваль-
ных станциях в Новосибирске ведется по по классической схе-
ме с применением реагентов, отстаиванияи фильтрации. Вмес-
те с тем, по качеству питьевой воды Новосибирск входит в пя-
терку лучших городов страны, что безусловно является заслугой МП «Горводока-нал», где постоянно совершенствуется технологический процесс внедряются новые материалы и технологии.
Системы водоснабжения и водоотведения Новосибирска являются крупнейшими в Сибири и Дальнего Востока. К началу нового столетия мощность хозяйственно-питье-вого водопровода города составила 900 тыс. м3/сут. Протяженность водоводов, магист-ральных и внутриквартальных сетей достигла 1340 км. Питьевой водой обеспечи-ваются не только жители Новосибирска, но и близлежащих городов и поселков.
Источником водоснабжения Новосибирска является река Обь, альтернативного ис-точника в городе нет. Это обстоятельство обусловливает исключительно высокий риск для населения с точки зрения обеспечения безопасности.
Одной из главных проблем водоснабжения города является осложнения в работе водозаборов города. Это связано со сниже-
нием уровня воды в реке, которое обусловлено размывом русла в нижнем бьефе ГЭС, где расположены водозаборы, Причиной послужило необдуманное в отношении последствий извлечение из русла более 50 млн. м3 гравийно-песчаной смеси для нужд строительства, а также проведение углубления фарватера. В настоящее время уровень воды в нижнем бьефе ниже расчетно-го более 1 м. Это требует серьезной реконструкции водозабор-ных сооружений города и соответственно участия промышлен-ности города.
Ковшевой забор НФС-1

## Slide 27: Замена и прокладка трубопроводов
Из общего количества водопроводных сетей 60% состоят из стальных труб, 36 % - из чугунных и 4 % полиэтиленовых. Износ водопроводной сети 70 %. Десятки км сетей требуют замены или реконструкции. Аналогичная ситуация в отношении и канализационной трубопроводной сети.
Бестраншейная замена трубопроводов
через существующие колодцы
Бестраншейная прокладка трубопроводов
Комплект оборудования для бестраншейной прокладки трубопроводов
Для замены изношенных трубопро-водов, а также прокладки новых в Но-восибирске используется бестраншей-ная технология разработанная в Инс-титуте горного дела СО РАН.
Работы ведутся с помощью комп-лекта оборудования, основой которого является пневмоударная машина со-ответствующего диаметра.
Себестоимость бестраншейной ук-ладки в 1,5 - 5 раз ниже себестоимости по обычной траншейной технологии.

## Slide 28: Технологии водоотведения
Очистные сооружения канализации Ново-сибирска являются важнейшим природоох-ранным комплексом в области и крупнейшим за Уралом. Введены в строй в 1981 году. Пло-щадь, занимаемая комплексом, около 200 га.
Сточные воды более 700 тыс. м3/сут., а в паводковый период до 950 тыс. м3/сут. подвер-гаются полной биологической очистке до тре-буемых экологических параметров.
На очистных сооружениях канализации ежесуточно образуется около 3700 м3 осадка, который обезвоживается на центрифуге и 4-х центрипрессах. Испытан и успешно применен способ обезвоживания осадков непосредствен-но на иловых площадках с использованием различных видов флокулянтов, что позволило снизить эксплуатационные затраты в 3-4 раза. На основе проведенного гидравлического моделирования реконструируются горизон-тальные песколовки.
Цех обработки осадка
Биологическая очистка

## Slide 29: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Основные предложения:
1. Включить в программу в качестве основных мер:
Дальнейшее развитие технологий бестраншейной замены изношенных и прокладки новых трубопроводов с использованием оборудования, разрабатки Института горного дела СО РАН и научно-производственной компании «Комбест». Обеспечить перекладку сетей трубопроводов до 40 км в год.
Сокращение потерь питьевой воды путем поквартирного учета её потребления населением, для чего наладить выпуск счетчиков расхода воды промышленностью города.
На базе научного задела институтов СО РАН и вузов города соз- дать систему непрерывного мониторинга качества реки Оби, как главного источника водоснабжения города.
Развивать производство труб и арматуры, насосного оборудова- ния, а также реагентов для очистки воды на базе новосибирских предприятий.
Дополнительное предложение
Нужна разработка специальных инвестиционных проектов по совершенствованию работы системы водоснабжения, прежде всего, по созданию альтернативного источника водоснабжения Новосибирска на основе подземных вод

## Slide 30
Потребности в техническом перевооружении системы водоснабжения и отведения вод (стоимость в млн. руб. в ценах 2003 г.)
Виды оборудования
Еди-ницы
Прогноз потребности в новой технике
2003÷2005
2006÷2010
2011÷2015
2016÷2020
кол-во
стоим.
кол-во
стоим.
кол-во
стоим.
кол-во
стоим.
Трубы и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Трубы металлические Ǿ 100-200 | тыс. т | 0,3 | 3,0 | 0,5 | 6,1 | 0,4 | 5,8 |  | 0,3 | 4,8
Трубы металлические Ǿ 250-200 | тыс. т | 3,0 | 60,0 | 5,0 | 122,0 | 4,0 | 138 |  | 3,0 | 145
Трубы пластиковые | тыс. т | 15,0 | 11,0 | 24,5 | 22,0 | 34,1 | 36,0 |  | 41,0 | 48,0
Задвижки Ǿ 50-800 | т. шт. | 2,1 | 87,0 | 3,5 | 177,0 | 3,2 | 203,0 |  | 3,0 | 215,0
Водосчетчики | т. шт. | 600 | 3,0 | 900 | 4,9 | 1000 | 7,0 |  | 2000 | 10,0
Насосное оборудование в комплекте с электродвигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Центробежные консольн. насосы | т. комп | 15 | 1,5 | 30 | 3,7 | 30 | 4,3 |  | 30 | 4,8
Центробежные насосы двухстор. | т. комп | 10 | 1,0 | 15 | 6,8 | 20 | 14,5 |  | 20 | 16,0
Центробежн. агрегаты типа ЭЦВ | т. комп | 15 | 8,0 | 40 | 12,2 | 40 | 14,3 |  | 40 | 15,8
Насосы сточно-массовых сред | т. комп | 15 | 1,5 | 30 | 3,7 | 30 | 4,3 |  | 30 | 4,8
Реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Коагулянты 40 % Al203 | тыс. т | 2500 | 26,25 | 2600 | 33,3 | 2600 | 39,6 |  | 2700 | 45,2
Флокулянт | тыс. т | 1146 | 21,0 | 1250 | 28,1 | 1250 | 33,2 |  | 1250 | 36,7
Хлор | тыс. т | 900 | 5,4 | 900 | 6,6 | 1000 | 8,1 |  | 1000 | 8,9
Оборудование для бестраншейной прокладки и заменв трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Комплект для замены труб. | компл. | 1 | 0,5 | 2 | 1,3 | 2 |  | 1,9 | 2 | 2,4
Комплект для прокладки труб | компл. | 1 | 0,4 | 2 | 1,1 | 2 |  | 1,6 | 2 | 2,2

## Slide 31: ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Для комплексного решения проблем энергосбережения в городе необхо-дима система механизмов поддержки инновационных проектов в данной области, причем не только для учета электроэнергии, нр и потребляемого тепла, воды, газа и т.д. Такими системами, уже зарекомендовавшими себя в сфере реализации инновационного потенциала являются демонстра-ционные зоны высокой энергетической эффективности.
Одна из таких зон создана в Новосибирске Сибирским отделением РАН. Она представляет собой комплекс объектов, расположенных как на терри-тории Академгородка, так и в других районах города, на котором реали-зуются энергосберегающие проекты, демонстрируются эффекты примене-ния энергосберегающих техники и технологий,
совершенствования нормативно-правового обе- спечения энергосбережения.
Объектами Демонстрационной зоны СО РАН
являются: ультразвуковой теплосчетчик «Три-
тон»; информационный центр сбора данных по
учету потребления энергоресурсов; абсорбцион-
ные термотрансформаторы (тепловые насосы);
Парокомпрессионные тепловые насосы; паро-
Вая турбина с противодавлением; локальная
система оборотного водоснабжения; топливный
элемент; каталитический генератор тепла и др.
В программе приведены прогнозные оценки
потребности в этом оборудовании и приборах.

## Slide 32: ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Основные предложения:
Предусмотреть в программе:
расширение производства точных приборов учета электроэнергии до объемов 85,0 тыс. штук уже к 2005 году,
увеличение выпуска ультразвуковых теплосчетчиков Тритон» разработ- ки Института теплофизики СО РАН (освоенного холдингом «НЭВЗ-Союз») и широкое их внедрение в системе энергопотребления городского хозяйства;
внедрение в период до 2010 года в ЖКХ города систем автоматического регулирования и учета потребления тепловой и электрической энергии, по схемам, предла-гаемым инженерным центром Сибирского государствен-ного университета путей сообщения - НИИ РТК (Ресурсосберегающие технологии и коррозия).
Дополнительные предложения:
В качестве дополнительных предложений целесообразно наметить - производство и установку приборов управления освещением в местах общего пользования (светозвуковых патронов);
внедрение технологии пневмоимпульскной очистки внутренних поверх-ностей трубопроводов и отопительных систем в помещениях, разрабо-танной Институтом теоретической и прикладной механики СО РАН;
широкое использование теплопеленгаторов, способных улавливать утечку тепла (разработки КТИ прикладной микроэлектроники СО РАН).

## Slide 33: ТЕХНИКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Одна из острых проблем городского хозяйства – плохое состояние подвиж-ного состава муниципальной транспортной системы, который изношен (по оценкам специалистов муниципалитета троллейбусы и трамваи – на 90 %, автобусы – на 72 %). Выход из проблемной ситуации - производство в городе собственных тролейбусов и автобусов.
В настоящее время идет реализаци проекта «Троллей-бус», в соответствие с которым обновляется троллейбус-ный парк города. Обновленный троллейбус имеет новый кузов. У него производится капитальный ремонт навес-ного оборудования, узлов и агрегатов. Новый кузов не сварной, а клеенный по технологии, заимствованной в Голландии. Это существенно улучшает внешний вид и удлиняет срок службы. Все оборудование перенесено на крышу, что увеличивает безопасность пассажиров. Пер-вые троллейбусы изготов-лены и собранны специалис-тами ОАО «Сибэлтранс-сервис», которое намерено дове-сти их выпуск до 100 в год.
Обновленный троллейбус
В программе предусматривается: дальнейшая реконструкция ма-шин в направлениях совершенствования форм кузова, разработки и установки на троллейбусы контроллера электромеханического уси-лителя руля, снижения потерь тепла в зимний период, минимизации удельных норм расхода электроэнергии, уменьшения контактных электросое­динений, увеличения их надежности и т.д.

## Slide 34: Проблемы лифтового оборудования
Лифтовое оборудование в городе изношено. Около 16 % всех лифтов в жилых домах выработали нормативный 25-летний срок. Они требуют постоянной диаг-ностики, после которой и необходимого ремонта сроки их эксплуатации продлева-ются не более, чем на 3 года. Около 60 лифтов с распашной системой открывания кабины устарели как морально, так и физически. Эти лифты, составлящие 1,3 % от всех лифтов в жилых домах, требуют немедленной замены. Кроме того, лифто-вое хозяйство страдает от разграбления лифтов и вандализма со стороны от-дельных граждан. По этим причинам останавливается до 4 % лифтов. Ущерб от варварства составлляет более 3 млн. в год.
По истечению 34 лет эксплуатации лифты должны быть заменены. Поскольку в Новосибирске в массовом порядке лифты вводились в эксплуатацию в начале 70–х годов. приближается время, когда они столь же массово будут переходить в категорию подлежащих замене. Ежегодно приблизительно двести лифтов будут вырабатывать нормативный срок эксплуатации. К 2008 году наступит ситуация, когда потребуется менять 20% действующих лифтов, а 50% лифтов выработают нормативный срок эксплуатации. Замена одного лифта стоит 450 тыс. рублей.
Массовую закупку нового лифтового оборудования из-за отсутствия финансо-вых средств осуществить очень сложно, поэтому началась реализация проектов реконструк­ции и поэтапной модернизации кабин, электрооборудования и меха-нических частей лифтового оборудования, доведения их до состояния, удовлет-воряющего требованиям Горгостехнадзора, внедрения систем диспетчеризации и диагностики.
Самый кардинальный путь, который в программе рассматрива-ется как приоритетный, - это создание производства лифтового оборудования на предприятиях города.

## Slide 35: ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Созданию комплексных районных тепловых станций, обеспечивающих утилизацию в тепло твердых бытовых отходов, и установок каталитического сжигания ила.
2. Развитие бестраншейных технологий прокладки и замены инженерных коммуникаций.
3. Создание на базе химических институтов СО РАН эффективных, безопасных и недорогих противогололедных технологий и с использо-ванием машиностроительного потенциала города проектирование и производство оборудования для обработки городских дорог и тер-риторий жидкими и твердыми противогололедными реагентами.
4. Создание и организация серийного производства Сибирского троллейбуса.
5. Освоение производства лифтового оборудования.
6. Внедрение в системах энергобеспечения ЖКХ систем автомати-ческого регулирования и учета потребления тепловой и электриче-ской энергии (концепция компьютеризированного дома).
7. Изготовление и полная замена светильников наружно-го освещения города на светильники с индукционными натриевыми лампами.
8. Создание и выпуск современной уборочной техники.
9. Создание в Новосибирске оптимальной системы лесонасаждений

## Slide 36: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для организации работы по Программе предлагается создать инновационно-промышленный центр «Машины и оборудование городского хозяйства» и при нем Дирекцию Программы.
Финансирование работ по программе
осуществляется из бюджета города, объемы финансирования уточняются каждый год.
Дополнительные источники финансирования:
- федеральный и областной бюджеты в виде средств, предус-матриваемых программами соответствующего уровня и/или предоставляемых в форме льгот и преференций,
-средства территориального экологического фонда, фонда «Дом промышленности» и других фондов,
собственные средства предприятий,
привлечённые и иные инвестиционные средства.

## Slide 37
Спасибо за внимание !